## Slide 1
반도체 FAB · AMHS 반송 정체 사전 예측
M16A HUBROOM
이벤트 예측 작업 보고
01
룰베이스 고도화
hubroom_predictor.py v6
02
운영로그 파서 V2
장애 정답지(Episode) 생성
03
리프터 주변 HID 파악
문제 리프터 개별 ID 특정
2026-06-16 · 검증기간 2026-04 ~ 05 (56일)

## Slide 2
1. 룰베이스 고도화
hubroom_predictor.py v6
8개 영역(M16HUB/M14/M14B/M16A/M16B/M16/M16_PKT/M16_WT)을 매분 룰 평가 → 위험 점수·등급 산출
사건 진동 흡수
점수가 잠깐 떨어졌다 다시 올라도 같은 사건으로 묶음 (gap 60분)
노이즈 차단
점수 100 미만은 사건 기록 X — 모니터링만
장애유형 라벨
HUB-FAB정체 / HUB-리프터역증가 / M14-Sorter대기 자동 분류
지속성·재발생
"지속 N분", "재발 N회" 컬럼 — 운영자 즉시 파악
5단계 등급
관심 100
주의 120
경계 130
위험 160
발동 220
검증 결과 (2026-04 ~ 05)
75%
위험 등급(160+) 정밀도
+32분
평균 사전 예측 (메신저 대비)
0.5건
하루 발동 — 알람 피로도 낮음
2

## Slide 3
2. 운영로그 파서 V2
운영자 메신저 채팅 → 구조화된 장애 목록(Episode) = 룰베이스 채점용 정답지
"Deadlock 으로 OHT 정체중입니다"
→
Episode 18:34 / 정체·병목 / OHT
카테고리 6종
fault / action / recovery / rollback / cancel / normal
장애유형 7종
정체·병목 / 브릿지 / 리프터 / CNV / MLUD / 통신·에러 / 기타
Episode 묶기
장애 1건에 여러 채팅 = 1건으로 (거품 제거)
제외 처리
orphan(선행 fault 없는 복구) · CAPA변경(운영자 조치)
메신저 62건 메시지 → 실제 장애 4건
(예시 5/25) 과대 카운트 제거 후 룰베이스 성능을 정확히 측정 가능
3

## Slide 4
3. 리프터 근처 HID 차량 현황
M16A_BR OHT · 2026-04-21 · 1분 단위
리프터 17기 → 가장 가까운 HID 구역 매핑 → 1분 단위 진입 / 점유 / 포화도 집계
결과 — 14:04 기준
리프터 | 근처 HID | 진입(대/분) | 점유 | 포화도
4ABLD111~D132, H401 | HID2 | 17 | 18 / 30 | 60%
6ABL6021 / 6031 | HID33 | 13 | 6 / 30 | 20%
6ABL6011 / 6012 / 6032 | HID32 | 12 | 8 / 30 | 27%
6ABL0111 / 0112 | HID24 | 9 | 6 / 30 | 20%
6ABL0121 / 0122 | HID28 | 8 | 5 / 30 | 17%
하루 최대 포화도
83%
14:52 · HID24 · 25/30
순간 병목 발생 구간
혼잡 구역·시간대 식별
포화도 높은 리프터 근처 = 정체 위험
순간 병목 감지
특정 시각 포화도 급등 = 일시 정체
개선 근거
설비 증설 · 경로/스케줄 조정 판단
산출물 결과.csv (1분 단위 × 리프터 17기) · 자동화 도구 2종 (개수 집계 / 포화도 분석)
4

## Slide 5
종합
M16A HUBROOM 이벤트 예측 — 산출물 및 성과
검증 완료
룰베이스 고도화
hubroom_predictor.py v6
5등급 · 진동흡수 · 유형라벨
적용
운영로그 파서
운영로그_파서_v2.py
정답지(Episode) 생성
운영 중
리프터 HID 현황
결과.csv
17기 진입·포화도 + 도구 2종
핵심 성과
30~60분
메신저보다 빠른 예측
75%
위험 등급 정밀도
17기
리프터 포화도·병목 분석