## Slide 1
장표 1 · 반도체 FAB AMHS 정체 예측
어떤 데이터로 · LLM으로 룰베이스를 자동 생성
무슨 데이터 Fab Star 데이터 · 255개 컬럼 · 매분 1행 · 각 Fab(M14/M14B/M16A/M16B/M16HUB) 실운영 통합 · 입력 M16A_HUBROOM_PR.csv
8개 영역
M16HUB
M14
M14B
M16A
M16B
M16
M16_PKT
M16_WT
9개 룰 — 영역별 정체 감지 조건
룰 | 무엇을 감지 | 사용 컬럼 | 임계
R-A | 반송 느려짐 | AVGTOTALTIME1MIN | ≥9.0분
R-A_sus | 반송지연 지속 | R-A 연속 | —
R-B | 대기작업 누적 | {n}F_TO_HUB_JOB | +84/30분
R-B_fast | 큐 급증 | 10분 변화량 | —
R-C | 리프터 역증가 | LFT.6ABLxxxx | ≥4대
R-D | 저장정체·OHT포화 | STORAGE_UTIL·OHTUTIL | STB≥99.3%
SLA | 4분 초과 비율 | TRANSPORT4MINOVERRATIO | ≥14%
Sorter | 분류기 LOT 대기 | SORTERWAITCOUNTOVER | 대기
MAXCAPA | 운영자 CAPA 변경 | 3F_CNV_MAXCAPA | 변경시
실사례 — 2026-05-25 16:57 (실제 Star)
시각 | 반송큐 | 반송시간 | STB | 판정
16:50 | 1,199 | 13.2분 | 99.4% | 신호 시작
16:53 | 1,256 | 12.2분 | 99.4% | 누적
16:57 | 1,312 | 13.7분 | 99.4% | ★위험 확정
17:01 | 1,318 | 19.0분 | 99.4% | 지속
17:09 | 1,331 | 17.5분 | 92.9% | 지속
16:57 예측
반송 13.7분(임계 9.0의 1.5배) + STB 99.4% → R-A·R-D 동시 발동 → 위험 등급(162) 확정. 아직 운영자·시스템 알람 전.
LLM 자동 생성 사람 수동 정의 → LLM이 Star 패턴 학습해 8영역×9룰 자동 생성
1

## Slide 2
장표 2 · 큐브 파서 (Cube Parser) — 2026-05-25 실사례
큐브 메시지 → 정답(Episode) → 예측 시각 검증 → 룰베이스 고도화
① 입력 — 큐브 메시지 통째로 (5/25, 발췌)
16:14
6AFS6201 IN 늘고 있는데요 ERROR있나요?
fault
17:04
M16A ZT Max Capa 50%변경 부탁
action
18:34
Deadlock 으로 OHT 정체중입니다
★fault
19:51
m16a full
fault
19:59
[봇] RED: CURRENTQCNT 2007 ≥ 2000
alarm
20:16
M16A Storage full
fault
22:15
M16B/M16A Storage 불안정. 관리 부탁
fault
… 구간 내 수십 건 (장애 + 조치 + 일반 대화 + 시스템 알람 혼재)
② LLM 파서 — 같은 장애를 Episode로 묶음
기존 한계 메시지 1건=장애 1건 → 같은 장애 여러 채팅이 152건으로 부풀려짐
정답 — Episode 1건
18:34~22:15 · 정체·병목 · M16A/HUB 저장 정체
CAPA변경·일반대화는 거품으로 자동 제외
③ ★ 언제 예측했나 — 룰베이스 vs 운영자 vs 시스템
16:57
기준
룰베이스 예측 (Star 데이터)
반송 13.7분·STB 99.4% → 위험(162) 확정
18:34
+1시간 38분
운영자 인지 (큐브 채팅)
"Deadlock 으로 OHT 정체중"
19:59
+3시간 02분
시스템 RED 알람
큐 CURRENTQCNT 2,007 ≥ 2,000
운영자보다 1시간 38분 · 시스템보다 3시간 02분 먼저
④ 최종 목적 — 룰베이스와의 시너지
큐브 파서 정답(18:34 Episode) 을 그 시각 Star 데이터와 매칭 → 16:57부터 STB 99.4%·반송 13.7분이 "정답 직전 패턴"임을 확인 → LLM 룰베이스가 이 패턴을 학습해 더 일찍 예측하도록 고도화.
2