## Slide 1
반도체 FAB · AMHS 반송 정체 사전 예측
M16A HUBROOM
이벤트 예측 작업 보고
01
룰베이스 고도화
hubroom_predictor.py v6
02
운영로그 파서 V2
장애 정답지(Episode) 생성
03
리프터 주변 HID 파악
문제 리프터 개별 ID 특정
2026-06-16 · 검증기간 2026-04 ~ 05 (56일)

## Slide 2
1. 룰베이스 고도화
hubroom_predictor.py v6
8개 영역(M16HUB/M14/M14B/M16A/M16B/M16/M16_PKT/M16_WT)을 매분 룰 평가 → 위험 점수·등급 산출
사건 진동 흡수
점수가 잠깐 떨어졌다 다시 올라도 같은 사건으로 묶음 (gap 60분)
노이즈 차단
점수 100 미만은 사건 기록 X — 모니터링만
장애유형 라벨
HUB-FAB정체 / HUB-리프터역증가 / M14-Sorter대기 자동 분류
지속성·재발생
"지속 N분", "재발 N회" 컬럼 — 운영자 즉시 파악
5단계 등급
관심 100
주의 120
경계 130
위험 160
발동 220
검증 결과 (2026-04 ~ 05)
75%
위험 등급(160+) 정밀도
+32분
평균 사전 예측 (메신저 대비)
0.5건
하루 발동 — 알람 피로도 낮음
2

## Slide 3
2. 운영로그 파서 V2
운영자 메신저 채팅 → 구조화된 장애 목록(Episode) = 룰베이스 채점용 정답지
"Deadlock 으로 OHT 정체중입니다"
→
Episode 18:34 / 정체·병목 / OHT
카테고리 6종
fault / action / recovery / rollback / cancel / normal
장애유형 7종
정체·병목 / 브릿지 / 리프터 / CNV / MLUD / 통신·에러 / 기타
Episode 묶기
장애 1건에 여러 채팅 = 1건으로 (거품 제거)
제외 처리
orphan(선행 fault 없는 복구) · CAPA변경(운영자 조치)
메신저 62건 메시지 → 실제 장애 4건
(예시 5/25) 과대 카운트 제거 후 룰베이스 성능을 정확히 측정 가능
3

## Slide 4
3. 리프터 주변 HID 파악
R-C 룰(리프터 역증가 감지)이 단순 카운트를 넘어 문제 리프터를 개별 ID로 특정
감지 신호
M16HUB 리프터 역증가 개수 (rev_count) + 20분 트렌드
개별 HID 파악
rev_lids = 역증가 리프터 ID 목록
임계
역증가 ≥ 4개 → R-C 발동
실측 예시 — 역증가 5개
6ABL6021
6ABL6031
6ABL6032
6ABL0112
6ABL0121
활용 — "리프터 정체"라는 막연한 알람이 아니라 어느 리프터(HID)가 문제인지 즉시 지목 → 운영자가 해당 설비만 점검.
분석 도구 연동: 발동이벤트 한 줄 → 점수·룰·원본 컬럼·실측값 자동 분해 (한줄분석 / 웹분석기 / LLM 스킬)
4

## Slide 5
종합
M16A HUBROOM 이벤트 예측 — 산출물 및 성과
검증 완료
룰베이스 고도화
hubroom_predictor.py v6
5등급 · 진동흡수 · 유형라벨
적용
운영로그 파서
운영로그_파서_v2.py
정답지(Episode) 생성
운영 중
리프터 HID 파악
R-C 룰 rev_lids
개별 ID + 분석도구
핵심 성과
30~60분
메신저보다 빠른 예측
75%
위험 등급 정밀도
HID 단위
문제 설비 지목