## Slide 1
장표 1 · 반도체 FAB AMHS 정체 예측
어떤 데이터로 · LLM으로 룰베이스를 자동 생성
무슨 데이터 — Fab Star 데이터
데이터 종류 | Fab Star 데이터 (반송·저장·설비 메트릭)
전체 컬럼 | 255개 (수집 가능 전체)
수집 단위 | 매분 (1분 1행)
취합 출처 | 각 Fab(M14·M14B·M16A·M16B·M16HUB) 통합
입력 파일 | M16A_HUBROOM_PR.csv
어떻게 — LLM으로 규칙을 자동 생성
Star 데이터
255 컬럼
→
LLM
규칙 자동 생성
→
8영역 × 9룰
= 룰베이스 v6
사람이 임계·조건을 일일이 정의하던 방식 → LLM이 Star 패턴을 학습해 영역·시나리오별 규칙을 자동 생성
LLM이 생성한 규칙 ↔ 규칙에 쓰인 Star 원본 컬럼 (발췌)
규칙 | 조건 (LLM 생성) | 원본 Star 컬럼 | 컬럼이 측정하는 것 | 단위
R-A | ≥ 9.0분 | {영역}.QUE.TIME.AVGTOTALTIME1MIN | 짐 출발~도착 평균 시간 (최근 1분) | 분
R-B | +84건 / 30분 | {영역}.QUE.ALL.{n}F_TO_HUB_JOB | 층(6F/10F)→HUB 대기 작업 수 | 건
R-C | ≥4대 역증가 | 6ABL60xx / 6ABL01xx | 개별 리프터 큐 카운트 (줄어야 정상) | 건
R-D | ≥ 99.3% | M16HUB.STRATE.STB.3F_STORAGE_UTIL | STB(3F) 저장 창고 사용률 | %
SLA | ≥ 14.05% | {영역}.QUE.ALL.TRANSPORT4MINOVERRATIO | 4분 넘게 못 옮긴 짐 비율 | %
흐름 | ≥ 평균 3.0배 | {영역}.QUE.ALL.2F_TO_HUB_JOB 등 | 경로 대기수 ÷ 30분 평균 (배수) | 배
컬럼 구조: 영역.분류.세부.지표 (예: M16A.QUE.ALL.6F_TO_HUB_JOB = M16A 영역의 큐 중 6층→HUB 대기 작업 수)
1

## Slide 2
장표 2 · 큐브 파서 (Cube Parser) — 2026-05-25 실사례
큐브 메시지 → 정답(Episode) → Star 매칭 → 룰베이스 고도화
① 입력 — 큐브 메시지 통째로 (5/25, 발췌)
16:14
6AFS6201 IN 늘고 있는데요 ERROR있나요?
fault
17:04
M16A ZT Max Capa 50%변경 부탁
action
18:34
Deadlock 으로 OHT 정체중입니다
★fault
19:51
m16a full
fault
19:59
[봇] RED: CURRENTQCNT 2007 ≥ 2000
alarm
20:16
M16A Storage full
fault
22:15
M16B/M16A Storage 불안정. 관리 부탁
fault
… 구간 내 수십 건 (장애 + 조치 + 일반 대화 + 시스템 알람 혼재)
② LLM 파서 — 같은 장애를 Episode로 묶음
기존 한계 메시지 1건=장애 1건 → 같은 장애 여러 채팅이 152건으로 부풀려짐
정답 — Episode 1건
18:34~22:15 · 정체·병목 · M16A/HUB 저장 정체
CAPA변경·일반대화는 거품으로 자동 제외
③ Star 데이터 매칭 — 그 시각 실측
시각 | 반송큐 | 반송시간 | STB저장% | 상황
18:34 | 1,408 | 8.1분 | 79% | Deadlock 시작
19:00 | 1,560 | 9.4분 | 99% | 저장 가득
19:59 | 2,007 | 12.9분 | 96% | ★RED 임계돌파
20:19 | 2,151 | 6.5분 | 7% | 최고점
22:15 | 892 | 5.7분 | 100% | 큐 정상화
큐 1,408(18:34) → 2,007(19:59) → 2,151(20:19). "Deadlock" 채팅 시점에 이미 정체 진행 중.
④ 최종 목적 — 룰베이스와의 시너지
Episode(정답) 을 그 시각 Star 데이터와 매칭 → "실제 장애일 때 메트릭이 이랬다"가 드러남 → 이 정답 패턴을 LLM 룰베이스(장표 1)가 학습 → 더 일찍·정확히 잡도록 진화.
1시간 25분 먼저 — 18:34 신호 포착이 시스템 RED 알람(19:59)보다 앞섬
2